ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Обследование, экспертная оценка, разработка и реализация решений по ремонту и эксплуатации сооружения «Вышка для скалолазов»

| №п | Наименование данных | Содержание данных |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | ООО «Ренонс» 660006, г. Красноярск, ул. Сибирская, д. 92, стр. 23. |
| 2 | Местоположение объекта | Красноярский край, 660006, г. Красноярск, Фанпарк «Бобровый лог», ул. Сибирская, 92 «Д» |
| 3 | Вид строительства | Капитальный капитализируемый ремонт с паспортизацией объекта. |
| 4 | Основная цель работ | Восстановление эксплуатационных характеристик сооружения для целей эксплуатации. |
| 5 | Вид работ | Обследование технического состояния Вышки для скалолазов с рекомендациями и объемами работ по ремонту сооружения. |
| 6 | Сведения о объекте | Тренажёр-«Вышка для скалолазов» - пространственная стержневая конструкция с базой в основании 8х14м на отм. 20.000м. Пояса и все несущие элементы (опоры, раскосы и диафрагмы) выполнены из равнобочных уголков по ГОСТ 8509-93. Согласно конструктивной схеме, Приложение №1. Нерабочие поверхности сооружения обшиты окрашенными листами фанеры, рабочие (элементы усложнения подъема) - рельефными панелями из композитных материалов с отверстиями для креплений скалолазных зацепов. Фундаменты-железобетонные (ростверк по буронабивным сваям). Год ввода в эксплуатацию-2008. Элементы усложнения подъема (зацепы, оборудование для скалолазания) изготавливаются отдельно по заказу скалолазов. |
| 7 | Исходные данные | Существующая техническая документация по запросу Исполнителя. |
| 8 | Сроки исполнения | В согласованные с Заказчиком сроки |
| 9 | Лот1 | Обследование технического состояния конструкций сооружения «Вышка для скалолазов» |
| 9.1 | Требования к исполнителю выполняемых работ | -Опыт работ не менее 3х лет; -Наличие всех необходимых разрешений и допусков по выполнению работ в том числе: - СРО обследование зданий и сооружений; - высотные работы. |
| 9.2 | Нормативные требования к разработке документации | Обследование и оценку технического состояния сооружения выполнить в соответствии с: - ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» (в том числе в соответствии с обязательными приложениями), - СП 13-102-2003 «Правила обследование несущих строительных конструкций зданий и сооружений»; Разработка технических решений должна вестись с учетом: - СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. СНиП 52-01-2003 (с Изменениями N 1, 2); - ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации. -СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83* (с Изменениями N 1, 2, 3); - ГОСТ 18105-2010 «Бетоны. Правила контроля и оценки прочности». -ГОСТ Р 58066.1-2018 Скалолазный стенд (скалодром). Часть 1. Требования безопасности и методы испытаний для конструкций с точками страховки. - СП 31-115-2008 Открытые физкультурно-спортивные сооружения. Часть 4. Экстремальные виды спорта |
| 9.3 | Объем работ | - Визуальное обследование сооружения; - оценка соответствия и проверка необходимых для выполнения целей обследования геометрических параметров, сооружения существующей проектной технической документацией (чертежи КМ); - составление программы обследования; - инструментальное определение параметры дефектов и повреждений сооружения, выполнение схемы и ведомости дефектов и повреждений с фиксацией их мест и характера с описанием и фотографиями дефектных участков; - установление наличия аварийных участков (при наличии); - определение фактической прочности бетона фундаментов и стальных конструкций сооружения неразрушающим методом (при необходимости); - выполнить расчёт устойчивости всего каркаса конструкции и всех точек страховки; - выполнить анализ причин появления дефектов и повреждений сооружения; - составить итоговый документ (заключение) с выводами по результатам обследования; - разработать рекомендации по ремонту с ведомостью объема работ по ремонту сооружения. |
| 9.4 | Анализ результатов обследования | Заключение по итогам обследования должно содержать: - оценку технического состояния (категорию технического состояния сооружения); - расчёт устойчивости всего каркаса конструкции и всех точек страховки; - обоснование наиболее вероятных причин появления дефектов и повреждений в конструкциях; - рекомендации по ремонту с ведомостью объема работ по ремонту сооружения. |
| 9.5 | Требования к выдаче документации, оформлению текстовых и графических документов | Документация должна оформляться в текстовом формате на русском языке и представляться Заказчику в бумажном виде в 3-х экземплярах в сброшюрованном виде и на CD-R в 1-м экземпляре. На электронном носителе документы должны быть представлены в формате «*.pdf» путем сканирования документации на бумажном носителе и в формате исходных файлов. Текстовые и табличные файлы передаются в исходных форматах (Word, Excel, AutoCAD). Результаты работы, передаваемые в электронном виде, предоставляются с сохранением формул, действующих связей в доступных для редактирования форматах. |
| 9.6 | Стоимость работ | Определяется расчетным путем на основе Сборников и справочников базовых цен на работы по обследованию и проектные работы с учетом индексов перевода в текущие цены. Допускается расчет по форме 3П с детальным обоснованием. |
| 10 | Лот 2 | Услуги, по экспертной оценке, с разработкой и реализацией технологических решений по эксплуатации сооружения «Вышка для скалолазов» с паспортизацией объекта. |
| 10.1 | Требования к исполнителю выполняемых работ | -Наличие опыта производства аналогичных работ не менее 3х лет; -наличие производственной базы по изготовлению сертифицированного оборудования сооружений для скалолазов; -Наличие персонала, имеющего допуск на выполнение высотных работ и аттестованного по охране труда. |
| 10.2 | Нормативные требования к разработке документации и выполнению работ | Работы выполнить согласно действующим нормативным требованиям в том числе, но не ограничиваясь: - СП 31-115-2008 Открытые физкультурно-спортивные сооружения. Часть 4. Экстремальные виды спорта; - ГОСТ Р 58066.1-2018 Скалолазный стенд (скалодром). Часть Требования безопасности и методы испытаний для конструкций с точками страховки. -СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве»; ГОСТ12.3.002, ГОСТ12.3.005 «Общие требования безопасности»). -Постановление Госстроя России от 17.09.2002 N 123 О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство"; СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004 (с Изменением N 1) |
| 10.3 | Объем работ | 1этап 1.- Обследование сооружения с выдачей экспертного заключения по: - оценке технического состояния и существующих технологических решений сооружения; - определение наиболее перспективных вариантов возможного использования сооружения включая Драйтулинг; 2. Разработка новых технологических решений по эксплуатации сооружения. 2этап 1.- Строительно-монтажные работы по ремонту и реализации технологических решений по эксплуатации сооружения включая работы по изготовлению и монтажу недостающего оборудования. 2. Тестирование с представлением отчета: - результатов испытаний точек страховки; - результатов ударных испытаний элементов поверхности для каждого типа поверхности; - результатов испытаний прочности для каждого типа мест установки зацепов используемых на скалодроме. 3. Оформление Паспорта сооружения. 4. Разработка Инструкции по эксплуатации. |
| 10.4 | Анализ результатов экспертизы | Заключение, по экспертной оценке, должно содержать: - оценку технического состояния сооружения; - оценку существующих технологических решений по использованию сооружения; - разработку наиболее перспективных технологических решений по дальнейшему использованию сооружения. |
| 10.5 | Требования к выдаче документации, оформлению текстовых и графических документов | Документация должна оформляться в текстовом формате на русском языке и представляться Заказчику в бумажном виде в 3-х экземплярах в сброшюрованном виде и на CD-R в 1-м экземпляре. На электронном носителе документы должны быть представлены в формате «*.pdf» в формате исходных файлов. Текстовые и табличные файлы передаются в исходных форматах (Word, Excel, AutoCAD). Результаты работы, передаваемые в электронном виде, предоставляются с сохранением формул, действующих связей в доступных для редактирования форматах. |
| 11 | Особые требования | Разработать и согласовать с Заказчиком ППР (план производства работ по ремонту сооружения) |
| 12 | Режим работ | Режим работы - по согласованию с Заказчиком (световой день). |

| Главный инженер-начальник СТО _________________В.В. Бродов Заместитель генерального директора по коммерческой работе ________________ Г.Н. Ботвинин |  |
| --- | --- |

Приложение №1 к Техническому заданию

Конструктивная схема

Вышка для «Скалолазов»

Исп:

Пакулова Т.Н. тел:256 86 82